## Slide 1
有色矿山机械
智能质检整体解决方案
AR 智能眼镜 + AI 视觉 AOI + 无损检测 NDT + 多模态状态监测 组合架构
国产边缘算力
RK3588 自主可控
技术可辩护
分层分工不夸大
柔性可落地
分期推进低风险
面向重型装备制造真实工况：大件 · 重载 · 多品种小批量 · 内部缺陷为主

## Slide 2
目录 CONTENTS
01
行业痛点与场景纠偏
重型装备制造的独特挑战，质量场景分层与工具正确分工
02
总体方案与系统架构
四位一体组合架构，端-边-云完整数据链路与分层详解
03
软硬件技术细节
AR眼镜 / 固定工位AI视觉成像三要素 / RK3588边缘算力 / AI算法栈
04
实现技术路线
成像POC优先、分期落地路线图、项目实施周期
05
系统亮点与竞品对标
六大技术亮点，边缘平台/整体方案/成本三维度竞品对标
06
落地交付与合作
适用产品、验收细则（合同绑定）、报价与合作模式
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
02 / 23

## Slide 3
01
行业痛点：有色矿山机械制造的独特挑战
设备体积庞大、工况恶劣、关键缺陷在内部、质检数据零散 —— 传统人工目视与固定专机 AOI 都不适配。
🏗 重型与定制化
设备数吨至数十吨，无法上流水线，多为“一矿一图纸”的单件/小批量定制，固定专机 AOI 不划算。
🌫 极端恶劣工况
车间粉尘弥漫、油污厚重，金属表面强反光，视觉采集困难，人工目视长时间易疲劳。
🔬 关键缺陷在内部
铸件缩孔、焊缝未焊透、内部裂纹 —— RGB 相机看不见，必须靠无损检测，非机器视觉能替代。
📑 数据孤岛难追溯
质检依赖纸质记录与口头交接，数据碎片化，无法形成闭环，难以反哺工艺与质量改进。
核心判断 矿山机械的质量检测 ≠ “一套 AI 相机包打天下”。
正确解法是分层分工：内部缺陷靠 NDT 无损检测，焊缝外观/表面靠 AI 视觉，总装/巡检/核对靠 AR 眼镜，设备运行健康靠多模态监测。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
03 / 23

## Slide 4
01
场景纠偏：质量场景分层与工具分工
检测对象 | 典型缺陷 | 正确手段 | 归类
铸钢/铸铁件内部 | 缩孔、气孔、夹砂、内部裂纹 | X射线(RT) / 超声(UT) | NDTNDT
焊缝内部 | 未焊透、未熔合、内部气孔 | 超声相控阵(PAUT) / 射线(RT) | NDTNDT
表面/近表面裂纹 | 钢件/衬板表面裂纹 | 磁粉(MT，铁磁) / 渗透(PT，有色非磁) | NDTNDT
焊缝外观 | 咬边、焊偏、余高超差、表面气孔 | 工业相机 + 3D线激光看成型 | AI视觉AI视觉
铸件/结构件表面 | 砂眼、披缝、磕碰、漏喷漆、色差 | 移动相机扫描 + 无监督异常检测 | AI视觉AI视觉
机加工件 | 漏加工(漏孔/漏攻丝)、刀痕划伤 | 工业相机 + YOLO 检测 | AI视觉AI视觉
大尺寸/装配 | 孔距、平面度、同轴度 | 3D结构光 / 激光跟踪仪 | 3D测量3D测量
总装/部装 | 漏装、错装、紧固件遗漏 | AR眼镜引导核对 + 抓拍留证 | AR眼镜AR眼镜
设备运行健康 | 轴承/齿轮磨损、过热、裂纹扩展 | 振动 + 红外 + 油液（多模态） | PdMPdM
“有色”技术点 高锰钢耐磨衬板、不锈钢/有色金属件非铁磁，不能用磁粉(MT)，表面缺陷改用渗透(PT)或涡流(ET)；选 NDT 工艺须按材料分。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
04 / 23

## Slide 5
02
总体方案：四位一体组合架构
系统 A
焊缝 / 表面 AI 视觉
机器人/龙门搭载 工业相机 + 3D 线激光，扫焊缝成型与大件表面缺陷；RK3588/Orin 边缘推理（YOLO + 无监督异常检测）。
▶ 定位：外观可量化、可追溯
系统 B
大尺寸 3D 测量
3D 结构光 / 激光跟踪仪 / 摄影测量，测孔距、平面度、同轴度、装配尺寸，替代人工卡尺塞规。
▶ 定位：大件几何精度
系统 C
AR 眼镜辅助
大件总装防错引导 + 漏装核对 + 远程专家 + 质检留证 + 设备巡检；柔性、免手持、好上手。
▶ 定位：mm级、一期见效快
NDT
无损检测主体
内部与裂纹缺陷由 RT/UT/MT/PT 承担（多为现有探伤工序）；AI 做结果数字化录入、影像归档与辅助判读。
▶ 定位：内部缺陷不可替代
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
05 / 23

## Slide 6
02
系统架构：端 - 边 - 云 全景数据链路
端侧 · 感知层
AR 智能眼镜
总装核对/引导/留证
工业相机+3D线激光
焊缝成型/表面缺陷
NDT 探伤设备
RT/UT/MT/PT 内部
多模态传感
振动/红外/油液
边侧 · 算力层
RK3588 边缘推理盒
RKNN INT8 量化推理
Jetson Orin / x86+GPU
高分辨·多路升级路径
本地判定 + PLC 联动
NG剔除/声光报警
工业网关
协议转换/数据汇聚
网络层
工业 Wi-Fi 6 / 5G
定向天线穿透金属屏蔽，低时延高带宽稳定回传
云 / 平台侧 · 应用层
质量数据中台
EMQX+PostgreSQL
缺陷追溯看板
全生命周期档案
模型迭代训练
持续优化下发
对接 MES / ERP
标准API无缝集成
数据流：现场感知 → 边缘实时推理/判定 → 工业网络回传 → 云端归档·追溯·再训练，形成“检测—判定—追溯—迭代”闭环。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
06 / 23

## Slide 7
02
系统架构：分层职责与技术选型
层级 | 核心职责 | 关键技术 / 选型 | 部署形态
端侧 感知层 | 图像/信号采集、AR渲染交互、现场留证 | 工业AR眼镜(Unity3D/Android)、海康/华睿工业相机、3D线激光、NDT探伤仪、振动/红外传感 | 现场佩戴 + 工位/移动载体
边侧 算力层 | 本地AI推理、缺陷判定、产线联动、数据汇聚 | RK3588(RKNN-Toolkit2) 主力；Jetson Orin / x86+GPU 升级；PLC/IO 联动 | 工业边缘盒(无风扇宽温)
网络层 | 现场数据低时延回传 | 工业Wi-Fi 6 + 定向天线 / 5G专网 | 车间AP/网关
云·平台侧 | 数据归档、追溯看板、模型迭代、系统集成 | EMQX(MQTT) + PostgreSQL + 标准API，对接 MES/ERP | 私有云 / 厂区服务器
设计原则 算力下沉到边缘（实时、断网可用、数据不出厂），云端只做归档与迭代；全栈国产化优先，关键算力 RK3588 自主可控。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
07 / 23

## Slide 8
03
硬件细节①：AR 智能眼镜选型
定位说明 AR 眼镜用于 mm 级总装核对/引导/巡检/留证，非微米级缺陷检测（受工作距离/抖动/光照物理限制，实际分辨力约 0.1–0.2mm）。
型号 | 类型 / 关键规格 | 矿机场景适配
灵伴 X-Craft | 5G一体化防爆AR眼镜，本安IP66、双目光波导40°、可加装变焦工业镜头 | 露天/井下防爆区，荧光裂纹辅助核对
谷东 H4000 | 防爆AR头盔，4800万可换长焦相机、主动防抖、防爆电池 | 铸件大件远距离拍摄留证
Rokid / 雷鸟 工业版 | 轻量化AR眼镜，开放SDK、可安全帽挂载、对接MES | 总装防错引导、二次开发首选
亮风台 / RealWear | 作业辅助AR/语音头显，远程专家协同成熟 | 异地专家第一视角指导调试
安宝特 M400 | 68g超轻、IP67、1280万自动对焦 | 白班长时间佩戴，焊工自检留证
选型逻辑 防爆区选本安认证机型(灵伴/谷东)；总装引导重二次开发与MES对接(Rokid/雷鸟)；远程协同选作业辅助头显。眼镜端跑轻量识别+后台协同，无需高算力。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
08 / 23

## Slide 9
03
硬件细节②：固定工位 AI 视觉 — 成像三要素
微观/外观质检 90% 的难点在成像，核心是 相机 + 镜头 + 光源 的组合；算法只能锦上添花，无法弥补“缺陷压根没被照出来”。
📷 相机
海康 MV-CS050(500万) / CS200(2000万) 面阵；大幅面用 8K 线扫
▶ 按“最小缺陷+视野”反算像素数选分辨率
🔍 镜头
长步道/东正 FA 定焦；尺寸测量用远心镜头(无透视误差)
▶ 像面匹配相机靶面，低畸变
💡 光源
奥普特OPT 穹顶/同轴/低角度暗场/背光 + 频闪控制器
▶ 按缺陷类型选打光角度，决定成败60%
大件专属 焊缝余高/咬边/成型须用 3D 线激光轮廓仪（2D 判不准）；大件靠 6 轴机器人 / 龙门桁架搭载相机“动起来”扫描，多品种靠重新示教/程序切换。
缺陷类型 | 推荐照明 / 成像 | 算法
划痕、裂纹 | 同轴光 / 暗场低角度，金属面加偏振 | 分割 / 异常检测
缺料、漏装 | 常规面光，结构清晰即可 | YOLO 检测
尺寸偏差 | 远心镜头 + 背光 + 亚像素标定 | 测量(传统视觉)
表面磨损/凹凸 | 3D 线激光 / 结构光 / 光度立体 | 点云/高度图分析
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
09 / 23

## Slide 10
03
硬件细节③：边缘算力 RK3588 与升级路径
NPU 算力
6 TOPS INT8（3 核）
CPU
4×A76 + 4×A55
部署框架
RKNN-Toolkit2
擅长
1–2 路高分辨 + 轻量模型
按 “路数 × 模型数 × 单图切片数 × 节拍” 做 NPU 预算 —— 先用 RK3588 跑通工艺与精度，量产再决定横向扩多板或纵向升级 GPU。
场景 | 建议平台 | 理由
单工位 1–2 相机、节拍宽松 | RK3588 单板 | 性价比最高，国产化，量产成熟
高分辨(>20MP)切图多 + 异常检测 | RK3588 多板 / 升级 | 大图切 patch 推理量大，单片 NPU 吃紧
多路并发 / 高节拍 / 重模型 | Jetson Orin 或 x86+GPU | TensorRT 生态成熟，吞吐与训练迁移更顺
8K 线扫、低对比度大数据量 | x86 + RTX 4060Ti / A 系列 | 带宽与算力需求高，单板 RK3588 吃力
国产化价值 RK3588 单价 ¥1.5k–3.5k，全国产化设计、供应链自主可控；相比进口 GPU 方案大幅降本，是国企/重工业项目合规与成本的双优解。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
10 / 23

## Slide 11
03
软件细节①：AI 算法栈 — 两条路线按样本选
有监督 检测/分割
适用 缺陷类型明确、样本可收集（划痕、漏装、断裂、漏加工）
代表模型 YOLOv8/v11、YOLO-Seg、PP-YOLOE、U-Net/DeepLab
★ RKNN 量产先例多，成熟
无监督 异常检测
适用 缺陷罕见/形态不定、只有良品（砂眼、随机瑕疵、涂层缺陷）
代表模型 PatchCore、PaDiM、FastFlow、EfficientAD
★ 仅需100–200张良品即可训练
传统视觉 / 测量
适用 尺寸、定位、有无、对位
代表模型 OpenCV 模板匹配、边缘/亚像素、Blob
★ CPU即可，无需NPU
工业现场真实痛点：缺陷样本少。
所以“无监督异常检测（只学良品、识别一切偏离）”往往比纯 YOLO 更实用 —— 作为主力或与检测模型互补；EfficientAD 兼顾精度与速度，适合边缘部署。再叠加专属模型训练（导入贵司工件实拍样本、迁移学习）贴合产线工况。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
11 / 23

## Slide 12
03
软件细节②：RK3588 边缘部署链路
1
训练 / 导出
PyTorch / PaddlePaddle 训练检测与异常检测模型 → 导出 ONNX
2
量化转换
RKNN-Toolkit2 转换 + INT8 量化（用现场良品图做校准，控制量化精度回退）
3
边缘部署
RKNPU2 runtime 部署，三核 NPU 分配多模型 / 多路并行推理
4
判定 / 联动
阈值 / 规则 / ROI 判定 → PLC 剔除、声光报警、MES 数据上传与缺陷图存档
软件选型两条路
① 商业平台(x86)：海康 VisionMaster / 阿丘 AIDI / 凌云光，可视化少代码、开发快，但多运行于 x86。
② 自研 + RKNN(边缘)：OpenCV+PyTorch 训练 → ONNX → RKNN 量化 → RKNPU2 部署，是 RK3588 边缘落地正路（本方案主线）。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
12 / 23

## Slide 13
04
技术路线①：成像可行性 POC 优先
第一步永远是成像 POC 微米/外观质检难点 90% 在成像（光学+照明+机构），10% 在算法。
拿真实好/坏样验证“目标缺陷在选定光源下能否清晰成像”，再投入全量开发 —— 切勿照单直接采购。
选型口诀（顺序不能反）
1. 定最小缺陷+视野
▶
2. 算所需像素数
▶
3. 选相机分辨率
▶
4. 配镜头(倍率/景深)
▶
5. 选光源照显形
采样率硬约束（缺陷需跨 3–5 像素才可靠识别）
所需采样率 = 缺陷尺寸 / 像素数 0.02mm 缺陷 / 3px ≈ 6.7 µm/px 0.01mm / 3px ≈ 3.3 µm/px
单方向像素 = 视野(FOV) / 采样率 50mm 内查 0.02mm → 50/0.0067 ≈ 7,460 px（需 ~20MP 面阵或 8K 线扫）
对照：AR眼镜(50MP@臂展)≈37µm/px → 实测约0.1mm；工业相机(20MP@36mm)≈6.6µm/px → 0.02mm可达；线扫8K→1–3µm/px。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
13 / 23

## Slide 14
04
技术路线②：分期落地路线图
一期 · 见效快
AR 眼镜总装防错/核对/巡检 + 车间安全 AI（固定摄像头 PPE/明火）
▶ 投入小、风险低，先让企业尝到甜头
¥10–30 万
二期 · 提质量
系统 A 焊缝/表面 AI 视觉（机器人 + 3D 线激光 + 边缘推理）
▶ 务必先做单件 POC 再立项
单工位 ¥30–80 万
三期 · 上精度
系统 B 大尺寸 3D 测量（结构光 / 激光跟踪仪）
▶ 按精度/量程选设备
¥30–150 万
延伸 · 保运行
出厂设备 振动/温度/油液 多模态状态监测（PdM），RK3588 边缘
▶ 与企业“振动”方向协同，二期延伸
按点位规模
建议从一期切入：AR + 安全 AI 投入小、见效快、风险低；焊缝/表面 AI 视觉与 3D 测量定制化强，先单件 POC 再放大。内部缺陷继续走现有 NDT。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
14 / 23

## Slide 15
04
技术路线③：单工位 AOI 实施周期
阶段 | 内容 | 历时 | 风险/关键
成像验证（最关键） | 选相机/镜头/光源，确认缺陷稳定成像 | 2–4 周 | 决定成败，最易低估
数据采集与标注 | 采集良品/缺陷样本，建标注库（缺陷样本稀少需造样） | 3–6 周 | 样本质量决定上限
模型训练 | 训练 检测 + 无监督异常检测模型 | 含上 | 调参迭代
边缘移植 | RKNN INT8 量化、三核 NPU 优化、判定逻辑 | 2–4 周 | 量化精度回退
现场调优消误报 | 光照/反光/节拍调优至 99%+，对接 PLC/MES | 3–6 周 | 现场工况复杂
一次性研发预算
约 ¥14–34 万（数据+算法+量化部署）
避坑提醒
最易被低估的是“成像验证 + 现场消误报”，而非写算法。务必先做成像 POC。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
15 / 23

## Slide 16
05
系统亮点：六大核心竞争力
🇨🇳
国产边缘算力自主可控
RK3588(RKNN) 为核心，供应链国产化，符合国企/重工合规要求，单价仅进口 GPU 的零头。
🧩
技术可辩护的组合架构
AR/AOI/NDT/PdM 分层分工，不夸大单一手段，经得起客户技术评审与现场验证。
🎯
少样本无监督异常检测
PatchCore/EfficientAD 仅需 100–200 张良品即可上线，破解工业缺陷样本稀缺难题。
🔗
端-边-云数据闭环
缺陷自动抓拍上云，质量档案全生命周期可追溯，无缝对接 MES/ERP。
🤸
柔性可移动 + 免手持
AR 眼镜适配大件“一矿一图纸”定制工况，边走边检，突破固定工位限制。
📉
分期落地低风险
从一期 AR+安全AI 切入，单件 POC 验证后放大，投入可控、快速见效。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
16 / 23

## Slide 17
05
竞品对标①：边缘算力平台
平台 | AI算力(INT8) | 参考价 | 生态 / 国产化 | 选型建议
瑞芯微 RK3588 （本方案主力） | 6 TOPS | ¥1.5k–3.5k | RKNN-Toolkit2；完全国产化、供应链自主 | 预算有限、追求性价比与国产替代首选
华为 昇腾 Atlas 500 | 16–22 TOPS | ¥1.6w–2.2w | CANN；高可靠认证、国产合规 | 国企央企、重工项目，重合规与长稳
NVIDIA Jetson Orin | 100 TOPS | ¥6k–9k | CUDA/TensorRT，生态最完善 | 算法复杂、多路高节拍，追求极致性能
对标结论 本方案以 RK3588 为主力跑通工艺与精度（单工位 1–2 相机绰绰有余），高分辨/多路场景预留 Jetson Orin 升级位 —— 既守住国产化与成本，又不被算力卡死。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
17 / 23

## Slide 18
05
竞品对标②：整体方案与厂商
维度 | 本方案（组合架构） | 传统视觉大厂 康耐视/基恩士 | AI质检新锐 思谋/创新奇智/阿丘 | 纯AR厂商 RealWear/Vuzix
矿机大件适配 | ★★★ 柔性移动+分层 | ★ 偏固定专机 | ★★ 偏标准件/产线 | ★★ 仅作业辅助
内部缺陷 | NDT 主体 + AI数字化 | 不覆盖 | 不覆盖 | 不覆盖
算法少样本能力 | ★★★ 无监督异常 | ★★ 传统+深度 | ★★★ 自研深度学习 | — 无质检闭环
国产化/成本 | ★★★ RK3588 自主 | ★ 进口高价 | ★★ 国产偏软件 | ★★ 进口为主
交付灵活性 | ★★★ 分期POC | ★★ 整包专机 | ★★ 标准产品 | ★★★ 轻量
差异化 大厂AOI精度高但贵、偏固定专机；AI新锐算法强但偏标准件、矿机大件适配弱；纯AR仅作业辅助、无质检闭环。本方案以“分层组合 + 国产边缘 + 分期落地”切中重型装备制造真实工况。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
18 / 23

## Slide 19
05
竞品对标③：单工位硬件成本
传统大厂方案 华为/瑞欧威尔等
AR 智能眼镜
¥28,000
边缘算力终端
¥18,000
组网与配套
¥5,000
单工位硬件总投入
¥51,000
高昂成本，阻碍规模化部署
极致性价比方案 RK3588 + 国产AR
AR 智能眼镜
¥14,000
边缘算力终端
¥2,500
组网与配套
¥2,000
单工位硬件总投入
¥18,500
大幅降门槛，技术普惠
成本降幅高达 63% —— 同等作业能力下，单工位硬件投入从 ¥51,000 降至 ¥18,500，规模化推广门槛显著降低。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
19 / 23

## Slide 20
06
适用产品与检测对象
01 破碎机设备
壳体/机架焊缝完整性、耐磨件表面裂纹核对；内部探伤走 UT/RT
02 球磨机/磨矿
端盖、筒体重型焊接结构，焊缝成型 + 大尺寸几何精度
03 浮选机设备
箱体复杂焊接全域外观，有色合金件渗透(PT)/涡流(ET)探伤
04 液压油缸
缸筒环缝/纵缝外观，铸件毛坯隐裂走 NDT，承压安全
检测对象 → 手段速查（分层分工）
内部缩孔/未焊透/裂纹
→ NDT：RT/UT/MT/PT
焊缝外观/表面缺陷
→ AI视觉：相机+3D线激光
大尺寸/装配几何
→ 3D结构光/激光跟踪仪
总装漏装/错装核对
→ AR眼镜引导+留证
物料追溯/铭牌识别
→ 相机OCR/码识别
设备运行健康
→ 多模态PdM(振动/红外)
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
20 / 23

## Slide 21
06
验收测试细则（合同绑定）
关键验收指标与标准流程写入合同条款，通过标准化、全维度测试保障系统性能符合预期，验收结果可量化、可追溯。
01
标准化样本准备
合格品 500 件作基准 + 8 类典型缺陷件各 120 件，覆盖预设识别场景
02
现场连续盲测
无提示随机混合样本流，检验真实节奏下识别准确性，杜绝实验室数据失真
03
多场景全工况复测
白天强光/夜间暗光/粉尘干扰等复杂环境复测，验证环境适应性
核心验收指标（合同硬性约束）
0
致命缺陷漏检率
零遗漏，保障生产安全
≤0.5%
常规缺陷漏检率
严控质量瑕疵流出
≤0.5%
综合误判率
保障生产流转效率
未达标兜底方案
若测试未达到合同约定的核心指标，我方免费提供算法迭代与模型优化服务，直至所有验收标准全部达成，确保客户无试错成本。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
21 / 23

## Slide 22
06
报价与合作模式
方案一 · 试点验证
3 套 AR 巡检套装
硬件（3副AR+补光+边缘服务器）
¥84,600
软件（定制AI算法+AR交互+专属训练）
¥68,000
服务（部署+培训+1年质保）
¥22,000
含税落地全包
¥17.46 万
▶ 焊工自检 + 质检抽检，小批量低成本验证
方案二 · 全车间量产
10 套 AR + 2 套固定工位
AR头戴硬件（10套+补光+2台边缘服务器）
¥298,600
固定工位视觉（2套自动检测工位）
¥64,000
软件授权 + 服务维保（2年）
¥194,000
含税落地全包
¥55.66 万
▶ 全线数字化管控，对接 MES/ERP
合作模式 支持设备采购、技术服务、联合研发等多元合作；建议先一期试点 POC 验证价值，再分期放大至全车间，投入可控、风险可控。
有色矿山机械 · 智能质检整体解决方案 | AR + AI视觉 + NDT + 多模态状态监测
22 / 23

## Slide 23
感谢聆听
期待与您携手，共创有色矿山机械智能质检新篇章
AR 引导核对 · AI 视觉外观 · NDT 内部探伤 · 多模态状态监测 —— 分层分工，技术可辩护，分期可落地